## Slide 1
2019/5/24
视频编解码
路明

## Slide 2: 视频编码标准历史
Timeline of international video compression standards |  |  | 
Year | Standard | Publisher | Popular implementations
1984 | H.120 | ITU-T | 
1988 | H.261 | ITU-T | Videoconferencing, videotelephony
1993 | MPEG-1 Part 2 | ISO, IEC | Video-CD
1995 | H.262/MPEG-2 Part 2 | ISO, IEC, ITU-T | DVD Video, Blu-ray, DVB, ATSC, SVCD
1996 | H.263 | ITU-T | Videoconferencing, videotelephony, video on mobile phones (3GP)
1999 | MPEG-4 Part 2 | ISO, IEC | Video on Internet (DivX, Xvid ...)
2003 | H.264/MPEG-4 AVC | ISO, IEC, ITU-T | Blu-ray, HD DVD, DVB, ATSC, iPod Video, Apple TV, videoconferencing
2006 | VC-1 | SMPTE | Blu-ray, video on Internet
2013 | H.265/MPEG-H HEVC | ISO, IEC, ITU-T | Ultra HD Blu-ray, DVB, ATSC 3.0, UHD streaming, High Efficiency Image Format, macOS High Sierra, iOS 11¦-
2018 | AV1 | Alliance for Open Media | HTML5 video

## Slide 3: 图像组GOP

## Slide 4: 帧的顺序对比
DTS（Decoding Time Stamp）编码时间戳
PTS（Presentation Time Stamp）显示时间戳

## Slide 5: 码流结构
NALU （Network Abstraction Layer Unit ）
SPS：序列参数集 作用于一系列连续的编码图像
PSS：图像参数集 作用于编码视频序列中一个或多个独立的图像

## Slide 6: 典型码流数据

## Slide 7: 流媒体服务协议栈

## Slide 8: RTSP客户-服务器交互过程

## Slide 9: enc-demo主流程

## Slide 10: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | mpp_encoder | 
接口说明 | 编码类码类mpp_encoder构造函数 | 
参数 | __u32 format | 编码器输入图像格式
 | __u32 width | 编码器输入图像分辨率宽
 | __u32 height | 编码器输入图像分辨率高
 | size_t size | 编码器输入图像buffer大小
 | int fps | 编码帧率
 | int gop | 编码画面组大小
 | EncodeRcMode mode | 编码码率控制模式
 | EncodeQuality quality | 编码质量
返回值 | 无 | 
接口声明 | mpp_encoder(__u32 format, __u32 width, __u32 height, size_t size); mpp_encoder(__u32 format, __u32 width, __u32 height, size_t size, int fps, int gop, EncodeRcMode mode, EncodeQuality quality); | 

## Slide 11: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | init | 
接口说明 | 编码器初始化 | 
参数 | 无 | 
返回值 | int | 0：正常运行 非0：编码器初始化错误
接口声明 | int init(void); | 

## Slide 12: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | importFds | 
接口说明 | 输入Buffer文件描述符 | 
参数 | int *fd | Buffer文件描述符
 | int count | Buffer文件描述符个数
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int importFds(int *fd, int count); | 

## Slide 13: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | extraData | 
接口说明 | 获取特殊数据包序列参数集（SPS）或图像参数集（PPS） | 
参数 | 无 | 
返回值 | EncPacket | 特殊数据包指针
接口声明 | EncPacket *extraData(void); | 

## Slide 14: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | extraData | 
接口说明 | 获取特殊数据包序列参数集（SPS）或图像参数集（PPS） | 
参数 | 无 | 
返回值 | EncPacket | 特殊数据包指针
接口声明 | EncPacket *extraData(void); | 
接口名称 | enqueue | 
接口说明 | 编码器数据（原始图像数据）入队 | 
参数 | int index | 数据索引
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int enqueue(int index); | 

## Slide 15: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | dequeue | 
接口说明 | 编码器数据（H264数据）出队 | 
参数 | 无 | 
返回值 | EncPacket | 视频编码数据包指针
接口声明 | EncPacket *dequeue(void); | 

## Slide 16: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | freePacket | 
接口说明 | 释放编码数据包 | 
参数 | EncPacket *packet | 编码数据包指针
返回值 | 无 | 
接口声明 | void freePacket(EncPacket *packet); | 
接口名称 | freePacket | 
接口说明 | 释放编码数据包 | 
参数 | EncPacket *packet | 编码数据包指针
返回值 | 无 | 
接口声明 | void freePacket(EncPacket *packet); | 

## Slide 17: mpp_encoder类接口说明
接口名称 | freePacket | 
接口说明 | 释放编码数据包 | 
参数 | EncPacket *packet | 编码数据包指针
返回值 | 无 | 
接口声明 | void freePacket(EncPacket *packet); | 
接口名称 | freePacket | 
接口说明 | 释放编码数据包 | 
参数 | EncPacket *packet | 编码数据包指针
返回值 | 无 | 
接口声明 | void freePacket(EncPacket *packet); | 
接口名称 | ~mpp_encoder | 
接口说明 | 析构函数 | 
参数 | 无 | 
返回值 | 无 | 
接口声明 | ~mpp_encoder(void); | 

## Slide 18: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | v4l2Cam | 
接口说明 | 构造函数 | 
参数 | 无 | 
返回值 | 无 | 
接口声明 | v4l2Cam(void); | 

## Slide 19: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | init | 
接口说明 | 初始化v4l2相机设备 | 
参数 | const char *dev | 设备文件
 | CameraType t | 相机类型
返回值 | int | 0：正常运行 非0：相机初始化错误
接口声明 | int init(const char *dev, CameraType t); | 

## Slide 20: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | setfmt | 
接口说明 | 设置相机图像格式 | 
参数 | __u32 w | 图像分辨率宽
 | __u32 h | 图像分辨率高
 | __u32 f | 图像格式
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int setfmt(__u32 w, __u32 h, __u32 f); | 

## Slide 21: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | reqbufs_dma | 
接口说明 | 申请buffer（DMA方式） | 
参数 | __u32 count | Buffer数量
 | int *fds | Buffer文件描述符
 | size_t len | Buffer长度
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int reqbufs_dma(__u32 count, int *fds, size_t len); | 

## Slide 22: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | start | 
接口说明 | 开启图像流 | 
参数 | 无 | 
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int start(void); | 

## Slide 23: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | enqueue | 
接口说明 | 相机数据入队 | 
参数 | int index | v4l2 Buffer索引
返回值 | int | 0：正常运行 非0：运行错误
接口声明 | int enqueue(int index); | 

## Slide 24: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | dequeue | 
接口说明 | 相机数据（图像数据）出队 | 
参数 | int *index | v4l2 Buffer索引
 | int count | Buffer文件描述符个数
返回值 | void * | v4l2 Buffer起始地址
接口声明 | void *dequeue(int *index); | 

## Slide 25: v4l2Cam类接口说明
接口名称 | ~v4l2Cam | 
接口说明 | 析构函数 | 
参数 | 无 | 
返回值 | 无 | 
接口声明 | ~v4l2Cam(void); |