## Slide 1: 基础知识
计算机原理
  计算/控制/存储/输入/输出
操作系统
  进程管理/存储器管理/进程通信/IO设备管理
编程基础
  C语言，C++， Python
  数据结构，编程流程
  阻塞/非阻塞，同步/异步，多线程
Notes: 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成。冯·诺依曼
（2）采用存储程序的方式，程序和数据放在同一个存储器中，指令和数据一样可以送到运算器运算，即由指令组成的程序是可以修改的。
（3）数据以二进制代码表示。
（4）指令由操作码和地址码组成。
（5）指令在存储器中按执行顺序存放，由指令计数器指明要执行的指令所在的单元地址，一般按顺序递增，但可按运算结果或外界条件而改变。
（6）机器以运算器为中心，输入输出设备与存储器间的数据传送都通过运算器。
现代计算机系统结构有了很大新发展，但原则上变化不大，习惯上仍称之为冯·诺依曼机。

## Slide 2: 嵌入式处理的意义
嵌入式系统（Embedded system），是一种“完全嵌入受控器件内部，为特定应用而设计的专用计算机系统”，嵌入式系统通常执行的是带有特定要求的预先定义的任务。
以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。
嵌入式处理器是嵌入式系统的核心，是控制、辅助系统运行的硬件单元。
嵌入式处理器的寻址空间可以从64kB到16MB，处理速度最快可以达到2000 MIPS

## Slide 3: ARM处理器
ARM架构：过去称作高级精简指令集机器（英语：Advanced RISC Machine，更早称作：Acorn RISC Machine），是一个32位精简指令集（RISC）处理器架构，其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。但在其他领域上也有很多作为，由于节能的特点，ARM处理器非常适用于移动通信领域，匹配其主要设计目标低成本、高性能、低耗电的特性。
ARM core：基于ARM architecture开发出来的IP core，它是介于architecture和最终的CPU(MCU)之间的中间产品。有两种类型的ARM core：一种是ARM公司自己发布的，如我们耳熟能详的ARM7、ARM9、ARM Cortex M3、ARM Cortex A57等等；另一种是ARM授权其它公司开发的Core，如苹果的A6/A6X等等。
MCU：其它的芯片厂商，如Phillips、ST、TI等，会基于ARM公司发布的Core，开发自己的ARM处理器，这称作ARM CPU（也可称为MCU）
Soc：对于一些比较专业的应用场景，如视频、音频等，为了追求更小的size、更低的功耗，厂商会在芯片上，集成除处理器之外的东西，如视频编解码器、DSP等。这些集成了其它功能的芯片，称作片上系统（SOC），如TI的DM37x Video SOC。）。

## Slide 4: ARM与Intel处理器的区别
处理器（CPU）：ARM和Intel处理器的第一个区别是，前者使用精简指令集（RISC），而后者使用复杂指令集（CISC)。通俗而言，精简指令集规模较小，更接近原子操作，而复杂指令集规模较大，更加复杂。所谓原子操作，是指每条指令的工作大都可以由处理器在一个周期内完成。
制造工艺：ARM和Intel处理器的另外一个主要区别是ARM从来只是设计低功耗处理器。其宗旨是设计低功耗处理器，这是他们的强项。Intel的强项是设计超高性能的台式机和服务器处理器
64位：Intel并没有开发64位版本的x86指令集。这个64位的指令集，名为x86-64（有时简称为x64），实际上是AMD设计开发的。ARM于2011年发布了ARMv8 64位架构，这是为了下一代ARM指令集架构工作若干年后的结晶。为了基于原有的原则和指令集，开发一个简明的64位架构，ARMv8使用了两种执行模式，AArch32和AArch64。
异构计算：ARM通过big.LITTLE向移动设备推出了异构计算。这意味着处理器中的核可以有不同的性能和功耗。当设备正常运行时，使用低功耗核，而当你运行一款复杂的游戏是，使用的是高性能的核。

## Slide 5: Image basic
ITU-R BT.601. Y′ range of [16..235] and U/V range of [16..240]
]
Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B;
U = -0.169*R - 0.331*G + 0.5 *B+128 ;
V = 0.5 *R - 0.419*G - 0.081*B+128;
Y = (77*R + 150*G + 29*B)>>8;
U = ((-44*R - 87*G + 131*B)>>8) + 128;
V = ((131*R - 110*G - 21*B)>>8) + 128 ;
Y = ((66*R + 128*G + 24*B)>>8)+16;
U = ((-39*R - 76*G + 115*B)>>8) + 128;
V = ((115*R - 96*G - 18*B)>>8) + 128 ;

## Slide 6: EAI610-应用案例： 图像采集
此演示案例，介绍如何在嵌入式平台EAI610上对视频图像进行采集，以及介绍Rockchip ISP 和 Rockchip RGA 基本功能概念，和简单操作应用。
通过对EAIDK mipi 摄像头的图像数据采集，了解Rockchip 对设备文件的图像读取方式。
案例实践掌握的应用技能：Rockchip ISP对图像的3A优化，Rockchip RGA对图像格式转换，裁剪，缩放等操作。
案例示例流程图：
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备

## Slide 7: 打开设备
阻塞模式 cameraFd = open("/dev/video0", O_RDWR, 0);
非阻塞模式
cameraFd = open("/dev/video0", O_RDWR | O_NONBLOCK, 0);
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备

## Slide 8: 获取支持视频格式
ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap);
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
Device Capabilities Flags¶ |  | 
V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE | 0x00000001 | The device supports the single-planar API through the Video Capture interface.
V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE_MPLANE | 0x00001000 | The device supports the multi-planar API through the Video Capture interface.
V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT | 0x00000002 | The device supports the single-planar API through the Video Output interface.
…… |  | 
V4L2_CAP_READWRITE | 0x01000000 | The device supports the read() and/or write() I/O methods.
V4L2_CAP_ASYNCIO | 0x02000000 | The device supports the asynchronous I/O methods.
V4L2_CAP_STREAMING | 0x04000000 | The device supports the streaming I/O method.
V4L2_CAP_META_OUTPUT | 0x08000000 | The device supports the Metadata Interface output interface.
V4L2_CAP_TOUCH | 0x10000000 | This is a touch device.
V4L2_CAP_DEVICE_CAPS | 0x80000000 | The driver fills the device_caps field. This capability can only appear in the capabilities field and never in the device_caps field.

## Slide 9: 设置视频格式
fmtdesc.index = 0;
fmtdesc.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
while(1) {
ret = ioctl(fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &fmtdesc);
if(fmtdesc.pixelformat == format) {
found = 1;
break;
}
fmtdesc.index++;
}
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
memset(&fmt,0,sizeof(fmt));
fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
fmt.fmt.pix.width = w;
fmt.fmt.pix.height = h;
fmt.fmt.pix.pixelformat = format;
fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
ret = ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt);

## Slide 10: 申请缓存
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，
映射用户空间
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
memset(&req, 0, sizeof(req));
req.count = count;
req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;// USERPTR
ret = ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req);
for(__u32 i = 0; i < req.count; i++) {
buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
buf.index = i;
ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf);
buffers[i].length = buf.length;
buffers[i].start = mmap(NULL, buf.length, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, buf.m.offset);
}

## Slide 11: 配置ISP和3A参数
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，映射到用户空间
配置ISP参数
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
/* Call rockchip_isp interface */
if(cam_type == CAM_OV9750) {
rkisp_start(rkengine, fd, isp_dev, "/etc/cam_iq_ov9750.xml");
} else if(cam_type == CAM_IMX258) {
  rkisp_start(rkengine, fd, isp_dev, "/etc/cam_iq_imx258.xml");
  rkisp_setFocusMode(rkengine, HAL_AF_MODE_CONTINUOUS_VIDEO);
}

## Slide 12: 启动视频
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
for(int i = 0; i < n_buffers; i++) {
  buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
buf.index = i;
ret = ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
} type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type);

## Slide 13: 配置RGA
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
rga = RgaCreate();
rga->ops->allocDmaBuffer(rga, format, width, height); or
image.create(cv::Size(RGA_ALIGN(width, 16), RGA_ALIGN(height, 16)), CV_8UC3);
rga->ops->initCtx(rga);
rga->ops->setSrcBufferPtr(rga, buffers[buf.index].start);
rga->ops->setDstBufferPtr(rga, image.data);
rga->ops->setSrcFormat(rga, format, width, height);
rga->ops->setDstFormat(rga, dstFormat, width, height);
rga->ops->setRotate(rga, rotate);
rga->ops->go(rga);

## Slide 14: 视频处理（显示）
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
ret = ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);
-- convert & rotate & flip process
ret = ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
while(1) {
  /* MIPI Camera -- read video frame */
  if(ret = v4l2.readFrame(V4L2_PIX_FMT_RGB24,image) < 0)
  /* Window -- drawing frame */
  fcv::imshow(wintitle, image, NULL);
  gettimeofday(&t1, NULL);
  fcv::waitKey(1);
}

## Slide 15: 停止视频
打开设备文件
获取当前设备支持的视频格式
设置设备的视频格式
申请缓存，启动ISP引擎，根据相机设置对焦模式
通过内存映射将缓冲区地址映射到用户空间
将申请到的帧缓冲区放入视频采集输出队列
开始视频采集
使用RGA对图像进行剪切，格式转换等操作
将帧缓冲区重新放入视频采集输出队列
停止采集，释放缓存，关闭设备
type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type);